## Slide 1: Motion Space TSにおける 動作生成手法の提案 ‐シミュレーションによる動作検証‐
室蘭工業大学 情報電子工学系学科
認知ロボティクス研究室
挾間重直

## Slide 2: 背景
近年，一般家庭などへ向けたロボットの普及が望まれている
専門知識を持たない人が動的環境でロボットを扱う
  ロボットの動作指示が容易
  ロボットが環境の変化に合わせた動作を実行可能
上記を対象とした手法の１つ
Motion Space

## Slide 3: 先行研究：Motion Space
利用者がロボットを操作して動作を教え，ロボットがその動作を再現する手法
  教示動作に対して，センサ情報（自身の状態と周囲の環境)を認識し，動きの知識を作成する
  動きの知識を基にセンサ情報を認識することで動作を行う
センサ情報
時間
教示動作
センサ情報
時間
教示動作
利用者の操作
センサ情報
センサ情報
時間
生成動作
Motion Space全体の
プロセス

## Slide 4: 知識空間(動きの知識)
時間軸とセンサ，選択頻度で構成
時間 ： 知識空間に入力・出力される動作の経過時間
センサ情報 ： ロボットに搭載されるセンサ等が取得した値
セル ： 時間とロボットの状態で区切られる範囲
選択頻度 ： 動作を軌跡と見た場合のセル付近を通る頻度
セル
(時間)
状態
選択頻度
高
低
時間
センサ情報
セル
複数センサの多次元知識空間
１センサの２次元知識空間
動作

## Slide 5: 動作知識化・動作生成
動作知識化
  教示動作から知識空間に動きの知識を形成する
動作生成
  自身の状態と知識空間から動作を生成する
選択頻度
高
低
動作知識化
動作生成
教示動作群
センサ情報
時間
センサ情報
時間
センサ情報
時間
時間
センサ情報
ロボットの状態

## Slide 6: Motion Spaceの問題点
知識空間(動きの知識)に時間軸(動作経過時間)を用いていた
同じ動作でも時間が異なると別の知識になり，教示動作を生成できない
時間軸の最大値を設定する必要
選択頻度
高
低
動作１
動作１’
センサ情報
時間
選択頻度
高
低
時間軸の最大値
センサ情報
時間
知識化不可能
時間軸を用いない知識空間と利用法 Motion Space TS

## Slide 7: Motion Space TS概要図
環境
アクチュエータ
センサ
ロボットの状態
動作指示
ロボットの動作
ロボットの状態
ロボットの動作
Motion Space TS
動作知識化部
動作生成部
ロボット
動作知識化動作生成
共通情報
ロボットの状態
知識空間
利用者

## Slide 8: 知識空間の構成
時間軸を用いない知識空間の構成
時間軸の代わりに状態の前後関係を表現する
センサの時間微分を用いる
高
低
選択頻度
高
低
選択頻度
センサ情報
センサ情報
時間
センサの時間微分
Motion Space
Motion Space TS

## Slide 9: 動作知識化・動作生成
センサで取得した状態とその時間微分を使用する
選択頻度
高
低
センサ値入力
知識空間
センサ出力
動作知識化
動作生成

## Slide 10: 動作知識化
：現在の状態点
：対象セルに加算する選択頻度値
：加算対象セルが持つ選択頻度値
：選択頻度加算範囲半径
：間の知識空間上距離
：状態軸 のセル番号
入力した状態を中心に選択頻度を加算する
選択頻度は円の中心に近いセルほど高い

## Slide 11: Motion Space TS概要図
環境
アクチュエータ
センサ
ロボットの状態
動作指示
ロボットの動作
ロボットの状態
ロボットの動作
Motion Space TS
動作知識化部
動作生成部
ロボット
動作知識化動作生成
共通情報
ロボットの状態
知識空間
利用者
研究対象

## Slide 12: 目的
Motion Space TSの動作生成手法を提案し，シミュレーションにおいて知識空間から動作生成を行う

## Slide 13: アプローチ
知識空間からロボットの動作を生成する
生成したい動作
  選択頻度の高い状態へ引きつけられる動作
  ロボットの実動作との差や外乱からの無理のない動作
知識空間上に仮想の球を用意し，上記を考慮した力を与えることで運動を行い，ロボットの動作を生成する

## Slide 14
知識空間からの引力
Motion Spaceの動作生成
１対１：他の周辺セルの選択頻度からの力を無視している
提案する動作生成
１対n：周辺のセル全てから力を受ける
t
Motion Space
Motion Space TS
高
低
選択頻度

## Slide 15: 動作生成部概要
動作生成部の役割
  入力されたロボットの状態から知識空間上で仮想球運動を行い，次時刻の状態を出力する
動きの知識
知識空間
センサ，
時間微分した
センサ情報,
時間微分した
動作生成部
アクチュエータ
センサ
動作
現状態

## Slide 16: 動作生成手法のプロセス
入力されたセンサ情報による現時刻の状態点に対し，仮想球を配置
仮想球が受ける知識空間からの仮想引力のベクトルを計算
仮想球が受ける1時刻前の状態点からの運動ベクトルを計算
現時刻の状態点に2.と3.の合成ベクトルを与え，次時刻の状態点を決定

## Slide 17
各セルから
統合する
動作生成プロセス１.２.
取得した時刻の状態を中心とした円状範囲の各セルから受ける仮想的な引力，各セルへの加速度を求める
各セルへの加速度を総和し，加速度を求める

## Slide 18
知識空間上の距離
各セルからの引力
対象セルと現状態の離れ
対象セルと現状態に選択頻度の差
2種類の要素で知識空間からの力を決定する
現状態周辺の１セル
高
低
選択頻度
現状態からの離れ
力を受ける範囲－知識空間上の距離
×
現状態のセルが持つ選択頻度値と
周辺の1セルが持つ選択頻度値の差
－
１セルからの仮想的な引力
力を受ける範囲

## Slide 19: 動作生成プロセス３.
取得した時刻の状態と時刻の状態間のベクトルを次状態の目安のベクトルとする

## Slide 20: ロボットの実動作の考慮
取得した現状態と１時刻前の状態から仮想球の速度を求めることで，仮想球でロボットの実際の動作を考慮した次時刻の状態を決定する
センサ情報の時間微分
実動作
実動作の考慮
取得した現状態
1時刻前の状態
選択頻度の高いセル
知識空間からの力
次状態への総合的な力
無理のない動作
センサ情報
１時刻前の予定動作

## Slide 21: 動作生成プロセス４.
仮想球運動によるベクトルと，知識空間による加速度より求めたベクトルを合成したベクトルを状態への速度とし次状態への移動距離をとして次状態を求める

## Slide 22: 仮想球運動計算式
：傾斜係数
からの仮想的な引力による加速度
からの加速度の和
：仮想球の質量
：次状態への速度ベクトル
：現状態 ：次状態
：探索範囲内の各セルの中心
： 軸のセル番号，軸のセル番号
：セル()が持つ選択頻度値
：現状態のセルが持つ選択頻度
：円状探索範囲半径
探索範囲
対象セル

## Slide 23: シミュレーション実験
提案した動作手法によりMotion Spaceの問題点が解決できることをシミュレーションで検証する．
周期動作の知識空間から動作を生成し，再現性を確認
先行研究の出力動作の再現性と比較
実験目的

## Slide 24: 実験設定
ロボットの身体はアクチュエータ１つと角度センサの構成
ロボット内部の指令形式は目標角度と時間
知識空間はアクチュエータの角度，角速度(平均)が状態軸の空間を使用
角度
時間
教示動作
角速度
時間
教示動作
利用者の操作
角度
時間
生成動作
実験対象

## Slide 25: シュミレーション概要図
シミュレータ
環境
アクチュエータ
センサ
ロボットの状態
ロボットの動作
ロボットの動作
Motion Space TS
知識空間
動作生成部
ロボット
ロボットの状態
提案手法

## Slide 26: ロボットへの動作指令
ロボットへの指令値の目標角度と時間の算出
時間はサンプリングタイムを使用
動作生成部より出力した角度を角速度を基に調整
現在の角度
：動作生成手法が出力した次状態の角度
：動作生成手法が出力した次状態の角速度
：出力した角速度で角度へ到達する実際の時間
：サンプリングタイム
：次状態の角度
：次状態の角速度

## Slide 27: パラメータ設定
パラメータ | 記号 | 値
教示動作時間[s] | - | 19.75
サンプリング間隔[s] |  | 0.25
アクチュエータの角度範囲[deg] | - | 
1セルの角度範囲[deg] | - | 6
知識空間全体の角速度範囲[deg/s] | - | 
1セルの角速度範囲[deg/s] | - | 6
選択頻度加算半径[セル] |  | 6
探索範囲半径[セル] |  | 5
各時刻各セルの選択頻度加算最大値 |  | 1
傾斜係数 |  | 0.13
仮想球の質量 |  | 1
パラメータ | 記号 | 値
教示動作時間[s] | - | 19.75
サンプリング間隔[s] |  | 0.25
アクチュエータの角度範囲[deg] | - | 
1セルの角度範囲[deg] | - | 6
知識空間全体の角速度範囲[deg/s] | - | 
1セルの角速度範囲[deg/s] | - | 6
選択頻度加算半径[セル] |  | 6
探索範囲半径[セル] |  | 5
各時刻各セルの選択頻度加算最大値 |  | 1
傾斜係数 |  | 0.13
仮想球の質量 |  | 1

## Slide 28
実験1入力：知識空間
開始が異なる同周期動作による知識空間
動作生成に用いる知識空間

## Slide 29: 実験結果
初期角度90°から生成した出力動作１

## Slide 30: 実験結果
知識空間上の出力動作１

## Slide 31: 実験結果
初期角度-90°から生成した出力動作２

## Slide 32: 実験結果
知識空間上の出力動作２

## Slide 33: 比較１：初期値90[deg]の入出力
  各サンプリングの差分の値 最大値71.0599 最小値0.480034
  平均27.38901

## Slide 34: 比較２：初期値90[deg]の入出力
  各サンプリングの差分の値 最大値101.248 最小値0.020298
  平均27.38901

## Slide 35: 比較３：比較対象
入力動作１のMotion Space知識空間から生成した動作

## Slide 36: 比較３：結果
入力動作１とMS出力とMSTS出力の比較
  各サンプリングの差分の絶対値 最大値26.74668 最小値0.010402
  平均11.65314

## Slide 37: まとめ
周期動作の知識空間から周期動作を生成できた
MS出力と比較して
  入力動作を超える振幅の生成がなく，ロボットの身体へ負荷をかける動作を起こす可能性が減少
提案した動作生成手法で時間軸のない知識空間から動作を生成できた

## Slide 38: 今後の予定
  動作の再現性の向上
  入力動作に対して周期の速さが目立つ
  選択頻度の高い部分と低い部分で受ける力の差にバランスをとる
  複数動作への対応性向上
    パラメータ調整の手間を防ぐ
  動作知識化の工夫

## Slide 39
  以上で発表を終了します
  ご清聴有難うございました

## Slide 40: シュミレーション概要図
シミュレータ
環境
アクチュエータ
センサ
ロボットの状態
ロボットの状態
ロボットの動作
ロボットの状態
ロボットの動作
提案手法
動作知識化部
動作生成部
ロボット
動作知識化
動作生成
ロボットの状態

## Slide 41: 実験概要図
シミュレータ
環境
指令値
変換
状態追加
()
()
(),
()
()
()
提案手法
動作知識化部
動作生成部
座標変換
選択頻度加算
仮想球
運動生成
座標変換
状態変換
()
()
()
ロボット
動作知識化
動作生成
:ロボットの状態
:角度
:角速度
:知識空間座標
※環境による
変化なし

## Slide 42: 動作知識化部のプロセス
各時刻に入力される状態を知識空間内の状態点として扱う
状態点が含まれるセルを中心に円状の範囲に選択頻度を与える
選択頻度は円の中心に近いセルほど高く与えられる
高
低
選択頻度

## Slide 43: 仮想球運動の計算
取得した時刻の状態と時刻の状態間のベクトルを次状態の目安のベクトルとする
ベクトルを中心に展開した扇型内の最高の選択頻度を持つセルへのベクトルを求める
2つのベクトルを合成したベクトルを状態への速度として次状態を求める
探索範囲
選択頻度が一番高いセル

## Slide 44: シミュレーションのシステム設定
センサ
アクチュエータ
ロボットの状態
(角度,角速度)
ロボット
ロボットの次状態
(角度,角速度)
知識空間
動作知識化部
動作生成部
行動
環境
動作知識
動作知識
ロボットの状態
(角度,角速度)

## Slide 45: 動作知識化・動作生成
サンプリングタイムごとにセンサ値に対応するセルとその周囲に選択頻度を与える．
入力
選択頻度
高
低
センサ値入力
選択頻度が与えられたMotion Space
アクチュエータへの出力値
出力

## Slide 46: 動作知識化部
動作知識化のプロセス
各時刻の状態を基にMotion Spaceに頻度を蓄積する．
高
低
選択頻度

## Slide 47: 問題点
位相のみが異なる複数の周期動作が全く別の動作として知識化される．
選択頻度
高
低
時間
動作1
動作1’
ロボットの状態
ロボットの状態
時間
動作知識化

## Slide 48: 動作知識化・動作生成
動作知識化
  ロボットの状態をに対応するセルを中心に選択頻度を与える
動作生成
  入力された状態値から選択頻度の高い次状態を考慮した次状態を出力する
選択頻度
高
低
状態出力
動作知識化
動作生成
ロボットの動作
ロボットの状態
時間
ロボットの状態
時間
ロボットの状態
時間

## Slide 49: 知識空間の構成
セル
時間軸とロボットの状態軸，選択頻度で構成
時間 ： 知識空間に入力・出力される動作の時間
ロボットの状態 ： ロボットに搭載されるセンサ等が取得した値
セル ： 時間とロボットの状態値の範囲で構成
選択頻度 ： 教示動作の状態（座標）を含むセルを中心に与え，
動作生成時の次状態計算に用いる
(時間)
状態

## Slide 50: 動作知識化部のプロセス
入力した状態を知識空間内の状態点として扱う
状態点が含まれるセルを中心に円状の範囲に選択頻度を加算する
選択頻度は円の中心に近いセルほど高い
選択頻度を円状に与えることで時間軸が存在せずとも動きの知識を
軌跡として描くことができる
高
低
選択頻度
高
低
選択頻度

## Slide 51: 時間情報
時間情報は状態の前後関係を表現している
状態入力
入力
同じ状態として知識化される
動作知識化
選択頻度
高
低
前後関係が
わかる
前後関係が
わからない

## Slide 52
高
低
ロボットの状態
時間
選択頻度
Motion Spaceの問題点
ロボットの状態
時間
同一周期の動作でも教示の開始時点の違いで異なる動作として知識化される
知識空間から教示意図の動作を生成できない

## Slide 53: 時間情報の代役
時間情報以外に状態の前後関係を表現できる値の検討
同じ状態でも前状態から
の時間変化により，
次状態を分類できる
時間微分した状態値を
用いて状態を細かく分ける
入力
同じ状態として知識化される
同じ状態への時間変化
異なる状態値

## Slide 54: 動作生成における仮想球運動
知識空間で仮想球の運動を行うことで，ロボットの次状態を出力する
仮想球の前運動と知識空間からの力で次状態に制限をかけることで，無理な動作を生成しない．
時間
ロボットの状態
仮想球の前運動
仮想球の前運動からの力
現状態
1時刻前の状態
選択頻度の高いセル
知識空間からの力
仮想球へ働く総合的な力
無理のない動作

## Slide 55: 提案手法部分(Motion Space TS)
動作生成
  入力された状態値と動作知識から次状態を出力する
動作知識化
  状態値が入力され，知識空間に動作知識を与える
状態,
時間微分した状態
知識空間
動作知識化部
動きの知識
動きの知識
知識空間
状態,
時間微分した状態
次状態,
時間微分した次状態
動作生成部
提案部分

## Slide 56: Motion Space TS
動作生成を研究対象とする
選択頻度
高
低
状態値入力
知識空間
状態値出力
動作知識化
動作生成
研究対象