## Slide 1: マルチエージェントシステムを用いた 単体ロボットの行動学習 -反復合議に基づく協調アルゴリズムの提案-
室蘭工業大学 情報電子工学系専攻 認知ロボティクス研究室
高泉昇太郎

## Slide 2: ロボットと強化学習
ロボットに強化学習を行うエージェントを搭載
ロボットが自律的に行動を獲得
強化学習
機械学習の手法の1つ
学習を行う者をエージェントという．
報酬を受け取ることで，ある環境に対する適切な行動を学習
ロボットの行動戦略を設計することが困難な場合でも
ロボットが自律的に行動を獲得することができる

## Slide 3: マルチエージェント強化学習
マルチエージェントシステム
複数のエージェントによって構成されるシステム
各エージェントの相互作用によって共通の目的を達成する
各エージェントの行動獲得手法として強化学習を適用
エージェントが複数存在する環境における
最適行動の自律的に行動獲得が可能
複数のエージェントの行動戦略を設計するのは大変

## Slide 4: 単体ロボットに対するマルチエージェントシステム
1体のロボットに対して複数のエージェントを適用し
ロボットの行動を制御するシステム
研究例
「６軸マニピュレータの分散制御実験」
「多自由度機構と分散制御」
「所的な齟齬情報に基づくヘビ型ロボットの適応的自律分散制御方策」
1つのエージェントではロボットの構造や環境が複雑で制御が難しい
複数のエージェントがロボットや環境を分担して制御することで
1つのエージェントが処理する場合よりも制御しやすくなる

## Slide 5: 先行研究 マルチエージェントシステムによるシングルロボットの行動学習
単体ロボットに対して複数のエージェントを設定
各エージェントは割り当てられたアクチュエータの動作を出力
各エージェントが学習によって最適なアクチュエータの動作を学習
各エージェントが選択したアクチュエータの動作によって
ロボットの行動が生成される

## Slide 6: 先行研究の問題点
各エージェントが他のエージェントと
協調する行動を学習するメカニズムが無い
各エージェントが協調して行動を決定しないと
ロボットの行動を一意に決定できない場面で
最適行動を選択することが難しくなる
環境に対して十分な経験を積んでいても
エージェント間の協調がないことで
最適行動が出力できないという現象が起きる

## Slide 7: 先行研究の問題点
問題点によって発生する事象の例
1つの目標地点に対して最適行動が複数存在する．
各エージェントが協調しなければ1つの行動に定めることができない

## Slide 8: 先行研究の問題点
問題点によって発生する現象
ノイズ等で一部のエージェントが最適行動を選択しないとき
アクチュエータの故障等で一部のエージェントの行動が制限されるとき
一部のアクチュエータの行動が制限されているため
ロボットの最適行動が出力できない

## Slide 9: 本研究の目的
単体のロボットにマルチエージェントシステムを適用し，各エージェントが他のエージェントと協調した行動学習の手法を提案する．

## Slide 10: 問題解決のアプローチ
各エージェントが他のエージェントとの協調行動を学習する方法
各エージェントが取得する状態に
「他のエージェントが選択した行動」を追加
環境状態と他のエージェントの行動に合わせた
行動選択や学習が可能
しかし
行動選択が1回だけでは
他のエージェントの行動を
利用することができない

## Slide 11: 問題解決のアプローチ
ロボット1回の行動出力に対して，
各エージェントの行動選択を
仮想的に何度も行う．
各エージェントの行動選択の度に，
選択した行動を他エージェントに送信する
各エージェントは他のエージェントが選択した
行動から各エージェントの選択する行動の
傾向を求める
他のエージェントが選択する行動の傾向に
基づいて行動を選択する

## Slide 12: 提案手法 反復合議に基づく協調アルゴリズム
各エージェントは割り当てられたアクチュエータの動作を学習
各エージェントは環境状態に加えて他のエージェントの行動を認識する
各エージェントは現在の環境状態と他エージェントが選択した行動から自身の行動を決定する

## Slide 13: 反復合議に基づく強調アルゴリズム
ロボット1回の行動出力に対して，各エージェントは行動選択を複数回仮想的に行う
仮想的に選択した行動は，他エージェントに送る
送られた行動を基に，他エージェントが選択する行動の傾向を求める
各エージェントの1回の行動選択をステップ，
ステップの回数をｓｐと定義する
各エージェントの行動選択・行動の送信を既定のステップ数Ｎ回繰り返す
ステップ数Ｎ回終了時点で
各エージェントが選択している行動をロボットの行動とする

## Slide 14: 行動遷移確率
他のエージェントの行動の傾向を表す．
他のエージェントが行動 を選択した特にエージェント の行動 を選択する確率
出力行動決定の始め0ステップ目に各行動に対して式（1）によって算出する．（MQは最大となる行動評価値Qの数）
ステップごとに各エージェントが選択した行動に対して，他エージェントが選択した行動に対しては式（2），その他の行動に対しては式（3）を適用し更新する．
は係数
（ の行動評価値Qが最大）
（その他）

## Slide 15: 協調的行動評価値
各エージェントが行動を選択するときに使用する行動評価指標
各エージェントが各ステップで行動選択する際に算出
各エージェントの行動評価値と行動遷移確率 から算出
は各エージェントが所持する行動の数

## Slide 16: 反復合議に基づく協調アルゴリズム
：エージェントCのB番目の行動
：現在の環境状態

## Slide 17: 提案手法を用いた処理の流れ
：エージェントCのB番目の行動
：現在の環境状態

## Slide 18: 探査的行動選択
ロボット1回の行動選択時に各エージェントが探査的行動を選択するかを判定

## Slide 19: 行動遷移確率の定義
行動遷移確率
他のエージェントが行動
を選択したときのエージェント
の
行動
を選択する確率
各エージェントの各行動に対してQ値を元に算出
ステップごとに更新することで他エージェントの直前ステップまでの
選択する行動の傾向を利用する
行動選択開始時の0ステップ目で算出．1ステップごとに更新する．

## Slide 20: 行動遷移確率の算出方法
各エージェントの現在の環境状態における各行動のQ値を比較
各行動で他のエージェントの行動に対して1番値が高いものを最大の確率とする
最大の行動が複数存在する時，同等の確率とする

## Slide 21: 協調的行動評価値の定義
協調的行動評価値
各エージェントが行動を選択するときに使用する行動評価指標
各エージェントの行動評価値と行動遷移確率
から算出
は各エージェントが所持する行動の数

## Slide 22: 行動遷移確率の更新
各エージェントが行動選択後，各エージェントの行動遷移確率を更新
各エージェントが選択した行動に対して，他エージェントの選択した行動に対しては式（2），その他の行動に対しては式（3）を適用
は係数

## Slide 23: ロボット1回の出力行動決定の流れ
0ステップ目
環境状態を取得
各エージェントは行動遷移確率を算出
各エージェントは行動評価値と行動遷移確率から協調的行動評価値を算出
各エージェントは協調的行動評価値が1番高い行動を選択
1ステップ目以降
各エージェントは他エージェントが前ステップで選択した行動を元に行動遷移確率を更新
各エージェントは行動評価値と更新した行動遷移確率から協調的行動評価値を算出
各エージェントは協調的行動評価値が1番高い行動を選択
以降既定のステップ回数になるまで繰り返す
既定のステップ時に選択した行動をロボットが出力する行動とする

## Slide 24: 実験
実験目的
実験内容
従来手法（協調行動を学習しないマルチエージェント）と
提案手法（協調行動を学習するマルチエージェント）を比較して
提案手法の有用性を示す
シミュレーションによる実験
協調行動を学習しないマルチエージェント，
協調行動を学習するマルチエージェントの2手法をロボットに適用する

## Slide 25: 対象とするロボット
ロボットアーム
搭載されているアクチュエータを稼働させることで関節を動かす

## Slide 26: 実験タスク：リーチング動作
目標物体がランダムに発生
関節を稼働させアームの先端を目標物体の位置に合わせる

## Slide 27: 実験タスク：関節数と行動設定
ロボットアームの関節の数と各関節の行動の設定によってタスクが変化する
関節数：関節数が増えるごとに状態数とロボットの全行動数が増加
関節数：関節数が増えるごとに状態数とロボットの全行動数が増加
各関節の行動：ロボットアームの行動には2種類の設定方法がある
１．角度の値を指定：変化後の角度の値を行動とする
２．角度の変化値を指定：現在の角度から 変化する値を行動とする
今回は関節数4，行動を各関節の値を指定とする

## Slide 28: 実験設定：ロボットアームの行動
各関節の行動は右，正面，左へ稼働の3種類
関節の可動域は
ロボットアームの行動数は

## Slide 29: 実験環境
実験環境を2次元座標に表現
ロボットアームの第1関節は座標(０，０)に固定
目標物体はロボットアームの先端が届く位置に1か所ランダムに発生

## Slide 30: 1試行の流れ
試行開始時にランダムの位置に目標物体が1個発生
ロボットアームは1行動で全ての関節を稼働させる
アームの先端が目標物体の位置にある時タスク達成とする
タスク達成で試行終了．次の試行に移る

## Slide 31: 各種設定
ロボットアームの初期位置は，実験開始時は全関節正面，2試行目以降では前試行終了状態
ロボットが認識できる環境状態は目標物体の位置，各関節の状態．提案手法では加えて他のエージェントが選択した行動を認識する

## Slide 32: 適用した手法の設定
エージェントが認識する環境状態は，目標物体の位置と各関節の状態
エージェントの出力する行動は各関節の行動
行動数81，状態数1215となる
シングルエージェントの場合

## Slide 33: 適用した手法の設定
エージェントは各関節に割り当てられる
エージェントの数は4エージェントとなる
1エージェントが認識する環境状態は，目標物体の位置と各関節の状態
1エージェントの出力する行動は自身に割り当てられた関節1つの行動
1エージェントの行動数3，状態数1215となる
協調行動を学習しないマルチエージェントの場合

## Slide 34: 適用した手法の設定
エージェントは各関節に割り当てられる
エージェントの数は4エージェントとなる
1エージェントが認識する環境状態は，目標物体の位置と各関節の状態，他エージェントが選択した行動
1エージェントの出力する行動は自身に割り当てられた関節1つの行動
1エージェントの行動数3，状態数32805となる
協調行動を学習するマルチエージェントの場合

## Slide 35: 行動学習手法，選択手法
行動学習手法：加重平均法
エージェントは環境の状態 を観測する
エージェントは任意の行動選択手法に従って行動 を実行する
環境から報酬 を受け取る
状態遷移後の状態 を観測する
以下の更新式により行動評価値を更新
時間ステップ を へ進めて手順1へ戻る
行動選択手法：ε-greedy法
定められた確率 でランダム行動， の確率でQ値の大きい行動を選択
ただし は学習率 である

## Slide 36: 実験パラメータ
試行回数 | 
タスク達成報酬 | 
ステップサイズ・パラメータ | 

## Slide 37: 実験結果
各手法の各試行時点での行動数の推移
（a）：シングルエージェント
（b）：提案手法

## Slide 38: 実験結果
各手法の各試行時点での行動数の推移
（a）：シングルエージェント
（b）：提案手法

## Slide 39: 実験結果
各手法の各試行時点での行動数の推移
（a）：協調なしマルチエージェント
（b）：提案手法

## Slide 40: 実験結果
各手法の各試行時点での行動数の推移
（a）：協調なしマルチエージェント
（b）：提案手法

## Slide 41: 実験結果
各手法の各試行時点での行動数の推移
（a）：シングルエージェント
（b）：提案手法

## Slide 42: 実験結果
各手法の各試行時点での行動数の推移
（a）：協調なしマルチエージェント
（b）：提案手法

## Slide 43: 実験結果
各手法の各試行時点での行動数の推移（1試行から3000試行）
（a）：シングルエージェント
（b）：提案手法

## Slide 44: 実験結果
各手法の各試行時点での行動数の推移（1試行から3000試行）
（a）：協調なしマルチエージェント
（b）：提案手法

## Slide 45: 実験結果
各手法の各試行時点での行動数の推移（2500試行から3000試行）
（a）：シングルエージェント
（b）：提案手法

## Slide 46: 実験結果
各手法の各試行時点での行動数の推移（2500試行から3000試行）
（a）：協調なしマルチエージェント
（b）：提案手法

## Slide 47: 実験結果
各手法の各試行時点での行動数の推移（999900試行から1000000試行）
（a）：シングルエージェント
（b）：提案手法

## Slide 48: 実験結果
各手法の各試行時点での行動数の推移（79900試行から80000試行）
（a）：シングルエージェント
（b）：提案手法

## Slide 49: 実験結果
各手法の各試行時点での行動数の推移（999900試行から1000000試行）
（a）：協調なしマルチエージェント
（b）：提案手法

## Slide 50: 実験結果
各手法の各試行時点での行動数の推移（79900試行から80000試行）
（a）：協調なしマルチエージェント
（b）：提案手法

## Slide 51: 実験結果
各手法の各試行時点での累計行動数
約2%の改善

## Slide 52: 実験結果
各手法の各試行時点での累計行動数
約17%の改善

## Slide 53: 実験結果
各手法の各試行時点での累計行動数

## Slide 54: 実験結果
各手法の各試行時点での累計行動数

## Slide 55: 実験結果
各手法の各試行時点での累計行動数（1試行から3000試行）

## Slide 56: 実験結果
各手法の各試行時点での累計行動数（1試行から3000試行）

## Slide 57: 実験結果
各手法の各試行時点での経験済み状態行動対の割合

## Slide 58: 実験結果
各手法の各試行時点での経験済み状態行動対の割合

## Slide 59: 考察
提案手法は行動回数が収束し従来手法と同等の行動回数となった
提案手法は累計行動数が従来手法よりも下回った
提案手法を用いることでタスク達成に必要となる行動を学習によって獲得することができる
従来手法より累計行動数が下回ったのは，エージェント間の協調行動を学習したため最適行動が複数存在する場合でも1つの行動を選択できるためと考えられる

## Slide 60: まとめ
エージェント間の協調行動を学習する事を目標とした．
各エージェントの状態に他のエージェントの選択した行動を加えた．また各エージェントの行動選択を仮想的に複数回行う．
実験結果から従来手法と比較して複数最適行動が存在する環境でも一意に行動を決定することができることが示された．
目標を達成することができた

## Slide 61: 今後の課題
他の機械学習への適用
実ロボットへの適用
未知の状態行動対の経験率の向上
各エージェントの探査的行動選択の割合の調整

## Slide 62
これで発表を終了します
ご清聴ありがとうございました

## Slide 63: 行動学習手法，選択手法
行動学習手法：Q-learning
エージェントは環境の状態 を観測する
エージェントは任意の行動選択手法に従って行動 を実行する
環境から報酬 を受け取る
状態遷移後の状態 を観測する
以下の更新式によりQ値を更新
時間ステップ を へ進めて手順1へ戻る
行動選択手法：ε-greedy法
定められた確率 でランダム行動， の確率でQ値の大きい行動を選択
ただし は学習率 ， は割引値 である

## Slide 64: 実験パラメータ
試行回数 | 
タスク達成報酬 | 
ステップサイズ・パラメータ | 
割引値 | 

## Slide 65: 実験結果
2関節時ロボットアームにおける各手法の各試行での行動数の推移
（a）：シングルエージェント
（b）：提案手法

## Slide 66: 実験結果
2関節時ロボットアームにおける各手法の各試行での行動数の推移
（a）：協調なしマルチエージェント
（b）：提案手法

## Slide 67: 実験結果
2関節時ロボットアームにおける各手法の各試行での行動数の推移（1試行から1000試行）
（a）：シングルエージェント
（b）：提案手法

## Slide 68: 実験結果
2関節時ロボットアームにおける各手法の各試行での行動数の推移（1試行から1000試行）
（a）：協調なしマルチエージェント
（b）：提案手法

## Slide 69: 実験結果
2関節時ロボットアームにおける各手法の各試行での行動数の推移（199000試行から200000試行）
（a）：シングルエージェント
（b）：提案手法

## Slide 70: 実験結果
2関節時ロボットアームにおける各手法の各試行での行動数の推移（199000試行から200000試行）
（a）：協調なしマルチエージェント
（b）：提案手法

## Slide 71: 実験結果
2関節時ロボットアームにおける各手法の各試行時点での累計行動数

## Slide 72: 実験結果
2関節時ロボットアームにおける各手法の各試行時点での経験済み状態行動対の割合

## Slide 73: 実験結果
3関節時ロボットアームにおける各手法の各試行での行動数の推移
（a）：シングルエージェント
（b）：提案手法

## Slide 74: 実験結果
3関節時ロボットアームにおける各手法の各試行での行動数の推移
（a）：協調なしマルチエージェント
（b）：提案手法

## Slide 75: 実験結果
3関節時ロボットアームにおける各手法の各試行での行動数の推移（1試行から1000試行）
（a）：シングルエージェント
（b）：提案手法

## Slide 76: 実験結果
3関節時ロボットアームにおける各手法の各試行での行動数の推移（1試行から1000試行）
（a）：協調なしマルチエージェント
（b）：提案手法

## Slide 77: 実験結果
3関節時ロボットアームにおける各手法の各試行での行動数の推移（199000試行から200000試行）
（a）：シングルエージェント
（b）：提案手法

## Slide 78: 実験結果
3関節時ロボットアームにおける各手法の各試行での行動数の推移（199000試行から200000試行）
（a）：協調なしマルチエージェント
（b）：提案手法

## Slide 79: 実験結果
3関節時ロボットアームにおける各手法の各試行時点での累計行動数

## Slide 80: 実験結果
3関節時ロボットアームにおける各手法の各試行時点での経験済み状態行動対の割合

## Slide 81: 実験結果
各手法の各試行での行動数の推移
（a）：シングルエージェント
（b）：提案手法

## Slide 82: 実験結果
各手法の各試行での行動数の推移
（a）：協調なしマルチエージェント
（b）：提案手法

## Slide 83: 実験結果
各手法の各試行での行動数の推移（1試行目から1000試行）
（a）：シングルエージェント
（b）：提案手法

## Slide 84: 実験結果
各手法の各試行での行動数の推移（1試行目から1000試行）
（a）：協調なしマルチエージェント
（b）：提案手法

## Slide 85: 実験結果
各手法の各試行での行動数の推移（999900試行目から1000000試行）
（a）：シングルエージェント
（b）：提案手法

## Slide 86: 実験結果
各手法の各試行での行動数の推移（999900試行目から1000000試行）
（a）：協調なしマルチエージェント
（b）：提案手法

## Slide 87: 実験結果
各手法の各試行時点での累計行動数
約11%の改善

## Slide 88: 実験結果
各手法の各試行時点での累計行動数

## Slide 89: 実験結果
各手法の各試行時点での経験済み状態行動対の割合

## Slide 90: 実験結果
各手法の各試行時点での経験済み状態行動対の割合

## Slide 91: 実験結果
5関節時ロボットアームにおける各手法の各試行での行動数の推移
（a）：シングルエージェント
（b）：提案手法

## Slide 92: 実験結果
5関節時ロボットアームにおける各手法の各試行での行動数の推移
（a）：協調なしマルチエージェント
（b）：提案手法

## Slide 93: 実験結果
5関節時ロボットアームにおける各手法の各試行での行動数の推移（1試行から1000試行）
（a）：シングルエージェント
（b）：提案手法

## Slide 94: 実験結果
5関節時ロボットアームにおける各手法の各試行での行動数の推移（1試行から1000試行）
（a）：協調なしマルチエージェント
（b）：提案手法

## Slide 95: 実験結果
5関節時ロボットアームにおける各手法の各試行での行動数の推移（199000試行から200000試行）
（a）：シングルエージェント
（b）：提案手法

## Slide 96: 実験結果
5関節時ロボットアームにおける各手法の各試行での行動数の推移（199000試行から200000試行）
（a）：協調なしマルチエージェント
（b）：提案手法

## Slide 97: 実験結果
5関節時ロボットアームにおける各手法の各試行時点での累計行動数

## Slide 98: 実験結果
5関節時ロボットアームにおける各手法の各試行時点での経験済み状態行動対の割合

## Slide 99: 実験タスク：角度変化値指定行動型リーチング動作
ロボットアームを用いたリーチングタスク

## Slide 100: 実験設定：各関節の行動
各関節の行動は の3種類
今回の各関節の可動域は

## Slide 101: 実験設定：目標地点設定
目標地点は全試行で共通
目標地点は(12.0，0.0)を中心に半径1の範囲

## Slide 102: 実験設定：エージェントの設定
各アクチュエータに１つエージェントを設定
協調行動を学習しないマルチエージェント
提案手法
各エージェントに設定する行動の数は3
状態数：
状態数：

## Slide 103: 実験の流れ
ロボットアームは各アクチュエータを稼働
アームの先端が目標地点に達するとタスク達成
タスク達成で試行終了．次の試行に移る

## Slide 104: 実験パラメータ
試行回数 | 
報酬 | 
学習率 | 
割引値 | 
ステップ数 | 

## Slide 105: 実験結果
各試行における行動数の推移
（a）：協調なしマルチエージェント
（b）：提案手法

## Slide 106: 実験結果
各試行における行動数の推移（9000試行から10000試行）
（a）：協調なしマルチエージェント
（b）：提案手法