## Slide 1: 内部状態と行動をベースとした ロボットの内部状態予測手法の提案
11054034 杉本 大志
認知ロボティクス研究室
コンピュータ知能学コース

## Slide 2: 1. 研究背景
近年のロボット
  人間が日常生活する環境にもロボットが浸透しつつある.
  動的な環境では, ロボット自身が環境の変化に合わせて行動を決定できる様にしたい.
Notes: 複雑な環境では, ロボット自身が環境の変化に合わせて 自身の状態を予測し, それに適した行動を決定したい

## Slide 3: 1. 研究背景
タスク遂行の際ロボットが採れる行動
  現状態に対しロボットが行動を採る時, 制御遅れによって対応が1ステップ遅れる.
    有限の計算資源や, ハードウェアの持つ物理的制約が在る為.
  未来に於いて予測した状態に対して, 現在行動を採れるなら, より素早い対処が可能となる.
制御系の制約
モータの一次遅れ
ハードウェア的制約
演算時間遅れ
Notes: しかし, ロボットを構成するハードウェア規模や物理的制約によって,現状態に対する行動は 1テンポ遅れる

## Slide 4: 2. 先行研究
『予測』を取り扱った従来研究
  飛行ロボットやロボットアームに対して, 制御量と操作量から状態の変化を予測し, フィードフォワード制御として予測結果を用いた研究
    SVRやOnline SVRを予測器として用いている
  強化学習に於いて, 変化する環境や報酬に合わせて複数の状態と報酬の予測モデルを切り替えながら学習制御を行う研究
Notes: この様な予測を行う上では先行研究が存在する. たとえば…

## Slide 5: 2. 先行研究
『予測』を取り扱った従来研究
  飛行ロボットやロボットアームに対して, 制御量と操作量から状態の変化を予測し, フィードフォワード制御として予測結果を用いた研究
    SVRやOnline SVRを予測器として用いている
  強化学習に於いて, 変化する環境や報酬に合わせて複数の状態と報酬の予測モデルを切り替えながら学習制御を行う研究
・内部状態(モータ回転角や姿勢)は予測出来ない
・その時点で採られた行動は, 予測の考慮に入って
いない
Notes: しかし, これらはロボットの内部状態は予測できない, その時点で採られた行動は予測の考慮に入っていない.
この為, 未来の状態に対して現在の状態から対処する事が難しい

## Slide 6: 3. 先行研究の問題点
なぜ出来ないの？
  ロボットの動作では, 状態と行動によって(ロボットの)環境は新しい状態へ遷移する.
  ロボットの場合, 自身が選択した行動によって, 未来に決定される状態が無数に存在する.
未来の状態を行動抜きにして
予測する事は困難である
つぎは
どうなるかな？

## Slide 7: 2. 本研究が着目する問題点
ロボットに於ける予測の難しさ
  複雑な環境では, ロボットが採る行動次第で未来の内部状態が無数に変化する.
    起こり得る全ての状況を想定する事は困難.
    環境の変化を予測して行動を決定したいが, 変化を予測し認識できる様にする事も困難.
コマンドx ?
コマンドy ?
もしかして
転倒するかも？
Notes: こういう事から予測は必要ないが、

## Slide 8: 4. 本研究の目的
ロボットの内部状態に於ける未来予測
  未来に予測した内部状態に対し, 現在の行動で対応出来ると, より素早い対処が可能となる.
    より長期( n サンプリング時刻先)の内部状態を予測する事で, 柔軟な対応が出来る.
今の内部状態は？
選択する行動は？
転倒するかも？
現在の内部状態と行動から,
次に遷移する内部状態を予測する
Notes: ここで, 内部状態はロボットの持つモータの回転角度や角速度, ジャイロの傾斜角度や角速度を示している. 今後も.

## Slide 9: 5. 本研究のアプローチ
基本的な考え方
  ロボットの動作では, 状態と行動によって(ロボットの)環境は新しい状態へ遷移する.
  ロボットの場合, 自身が選択した行動によって, 未来に決定される状態が無数に存在する.

## Slide 10: 5. 本研究のアプローチ
x(t)
t
t1
t2
x(t1)
x(t2)
時刻 t で観測する
ロボットの内部状態
サンプリング時刻
a(t)
時刻 t で選択する
ロボットの行動
a(t1)
a(t2)
時刻 t1 で
行動 a(t1) を採る
現時刻 t1 に於ける状態と行動から
次状態を予測する
内部状態
・ジャイロ
・モータ

## Slide 11: 5. 本研究のアプローチ
基本的な考え方
  ロボットの動作では, 状態と行動によって(ロボットの)環境は新しい状態へ遷移する.
  ロボットの場合, 自身が選択した行動によって, 未来に決定される状態が無数に存在する.
  ロボットの現在の内部状態と, 現在採る行動を用いて, 次の時刻以降にロボットが遷移する状態を予測する.

## Slide 12: 6. 行動を用いて 内部状態を予測する
内部状態予測と行動予測
  nサンプリング時刻先の内部状態xを予測する.
  一般的な非線型離散状態空間モデルを仮定した時
  この関係を用いて…
交互に導かれる内部状態と行動を用いて,
未来を予測する

## Slide 13: 7. システム構成と処理の流れ
  現在の内部状態と, 現在採る行動から, “Online SVR”を用いて内部状態を予測する.
逐次内部状態
予測部
行動
予測部
Notes: 逐次予測を実現する為に、本研究ではパレーラのOnline SVRをベースにした

## Slide 14: 7. システム構成と処理の流れ
  現在の内部状態と, 現在採る行動から, “Online SVR”を用いて内部状態を予測する.
逐次内部状態
予測部
行動
予測部
Notes: 逐次予測を実現する為に、本研究ではパレーラのOnline SVRをベースにした

## Slide 15: 逐次内部予測部
入力
学習部 (改良したOnline SVR)
逐次学習
訓練セット
追加学習
N > Ndata
N ≦ Ndata
次時刻の
予測値
学習モデル
出力
入力
生成
逐次内部状態予測部
Notes: 15

## Slide 16: 内部状態の予測
逐次内部状態予測
  1サンプリング時刻先の内部状態xを予測する.
  N-1番目( t サンプリング時刻に相当)の訓練セットまで(逐次 or 追加)学習を行っていたなら…
  これは訓練セットとSVRモデルに対する, 誤差自乗和関数 J を最小化する事で導かれる:

## Slide 17: 学習部に於ける追加学習
Parrellaによる逐次学習との統合
  逐次学習を実行している段階で, 重みベクトルw, バイアス項bを用いる事で, 訓練セットを学習器内でモデル f(x)=wx+b として抽象化している.
  N-1番目の訓練セットまで逐次学習を行い, モデルを獲得していたなら…
  の最適解wN, bから, 次の様にまとめる.

## Slide 18: 7. システム構成と処理の流れ
  現在の内部状態と, 現在採る行動から, “Online SVR”を用いて内部状態を予測する.
逐次内部状態
予測部
行動
予測部
Notes: 逐次予測を実現する為に、本研究ではパレーラのOnline SVRをベースにした

## Slide 19: 行動予測部
入力
逐次内部状態
予測値
行動決定ゲイン
行動
予測値
出力
行動の予測
  n時刻先の内部状態xを予測する為に必要となる.
Notes: 19

## Slide 20: 行動予測
行動の予測
  n時刻先の内部状態xを予測する為に必要となる.
  一般的な非線型離散状態空間モデルを仮定した時
  この関係を用いて…

## Slide 21
シミュレーションの目的
  提案した逐次内部状態予測, 及び長期内部状態予測の有用性を検証する.
  適用例として, 自走式二輪型倒立振子に対して最適制御による倒立姿勢安定化制御を行い, この時の内部状態と行動(制御入力)を訓練データとする.
    内部状態は, 駆動輪回転角度 q , 駆動輪回転角速度 q , 車体傾斜角度 y , 車体傾斜角速度 y の4種, 行動は, 車輪への入力電圧とする.
    訓練データは, 逐次学習器へ与える事とする.
8. 検証シミュレーション

## Slide 22
用いる訓練データ
  自走式二輪型倒立振子に対して
  倒立姿勢安定化制御を行ったもの
8. 検証シミュレーション
安定化制御
データ
ロギング
NXTway-GS
シミュレーション
内部状態と行動のログ
逐次内部状態予測/長期内部状態予測を適用する

## Slide 23
逐次内部状態予測の検証実験
  提案手法が逐次的に予測出来るかを検証する.
  訓練セット(安定化制御結果)を, 0.05[sec.]のサンプリング間隔で逐次的に学習器へ与える.
  RBFカーネルを適用する.
9. 逐次内部状態予測の
検証シミュレーション

## Slide 24
9. 逐次内部状態予測の
検証シミュレーション
シミュレーションにて用いたパラメータ

## Slide 25
逐次内部状態予測に対する結果

## Slide 26
逐次内部状態予測に対する結果
x1: 駆動輪回転角度
Notes: この図の見方について説明しますと…
シーケンシャルではデータセットが満たされるまで訓練セットをためつつ予測を行っていきます. ここでは, 訓練セットが十分そろっていない事, またデータセットと訓練セットが等しくない為, 学習が終了していない可能性があります. インクリメンタルでは, データセットに訓練セットを追加して学習する事で予測を行っています. ここでは, 1サンプリング時刻先の値を予測しています.
青 : 時間の経過に従い角度の変化に追従するよう予測している
緑 : 0度近傍に角度が収束していくことを予測している
これは, それまでの内部状態と行動をセットすることで, 傾向を学習しているから

## Slide 27
逐次内部状態予測に対する結果
x2: 車体傾斜角度
Notes: 青 : 時間の経過に従い角度の変化に追従するよう予測している
緑 : 0度近傍に角度が収束していくことを予測している
これは, それまでの内部状態と行動をセットすることで, 傾向を学習しているから

## Slide 28
逐次内部状態予測に対する結果
x3: 駆動輪回転角速度
Notes: 青 : 時間の経過に従い角度の変化に追従するよう予測している
緑 : 0度近傍に角度が収束していくことを予測している
これは, それまでの内部状態と行動をセットすることで, 傾向を学習しているから

## Slide 29
逐次内部状態予測に対する結果
x4: 車体傾斜角速度
Notes: 青 : 時間の経過に従い角度の変化に追従するよう予測している
緑 : 0度近傍に角度が収束していくことを予測している
これは, それまでの内部状態と行動をセットすることで, 傾向を学習しているから
何の外乱もなく, 予測開始直後から安定点である0に収束しているので, この様に予測されることとなった.
何れも、時間の経過に従って正則化パラメータ0.001程度に予測誤差は収束している

## Slide 30
長期内部状態予測の検証実験
  提案手法が長期的に予測出来るかを検証する.
  訓練セット(安定化制御結果)を, 0.05[sec.]のサンプリング間隔で逐次的に学習器へ与える.
  RBFカーネルを適用する.
10. 長期内部状態予測の
検証シミュレーション

## Slide 31
10. 長期内部状態予測の
検証シミュレーション
シミュレーションにて用いたパラメータ

## Slide 32
長期内部状態予測に対する結果

## Slide 33
長期内部状態予測に対する結果
x1: 駆動輪回転角度
Notes: この図の見方について説明しますと,シーケンシャルではデータセットが満たされるまで訓練セットをためつつ予測を行っていきます.
ここでは, 訓練セットが十分そろっていない事, またデータセットと訓練セットが等しくない為, 学習が終了していない可能性があります.
先の図に於ける赤い波線は長期内部状態予測を示しておりますが, これは, 長期内部状態予測を.行うタイミングまで訓練データを回収して学習し, その結果を用いて, 開始以降の内部状態を予測するモノです. 以降の図についても, 同様の見方を行ってください.

## Slide 34
長期内部状態予測に対する結果
x1: 駆動輪回転角度
Notes: 緑 : 初期で角度変化に追従しようとしている事が判り, その後は0度近傍の値になるものと予測し続けている.
赤 :入力された外乱を学習していることで, これから安定化がされるというように予測されている.
緑は, 0.45秒までの訓練セットで長期的に予測しているので, 外乱には対応できない.

## Slide 35
長期内部状態予測に対する結果
x2: 車体傾斜角度
Notes: 緑 : 初期で角度変化に追従しようとしている事が判り, その後は0度近傍の値になるものと予測し続けている.
赤 :入力された外乱を学習していることで, これから安定化がされるというように予測されている. 特にこの場合は初期の傾斜角度を良く予測出来ているものと考えられる.

## Slide 36
長期内部状態予測に対する結果
x3: 駆動輪回転角速度
Notes: 緑 : 初期で角度変化に追従しようとしている事が判り, その後は0度近傍の値になるものと予測し続けている.
赤 :入力された外乱を学習していることで, これから安定化がされるというように予測されている.

## Slide 37
長期内部状態予測に対する結果
x4: 車体傾斜角速度
Notes: 緑 : 初期で角度変化に追従しようとしている事が判り, その後は0度近傍の値になるものと予測し続けている.
赤 :入力された外乱を学習していることで, これから安定化がされるというように予測されている.
これは, それまでの内部状態と行動をセットすることで, 傾向を学習しているから
行動予測部に於いて, 内部状態を安定化する様なパラメータを使っているため, 予測した内部状態から安定化するような行動を予測し, これを繰り返すことで, 鉛直近傍で安定となる予測をしているものと考えられる.
何れも、時間の経過に従って正則化パラメータ0.001程度に予測誤差は収束している

## Slide 38
内部状態と行動をベースとした予測手法
  次時刻以降に於ける内部状態を予測した.
    現時刻に於ける内部状態と行動による, 次時刻に於ける内部状態の予測方法定義した.
    次時刻での内部状態の予測値による, 次時刻で採るべき行動の予測方法を定義した.
  シミュレーション結果から, 学習が進むに従い, 内部状態の変化に追従する予測が可能である事を確認した.
    外乱が混入しなかった場合は, 現状態を維持する
    予測可能な外乱が混入した場合は, 安定化される
11. おわりに
Notes: 長期予測の方法を逐次予測によって確立した.
環境適合のために適切な行動をしたい, その行動を実現するために予測を使う
38

## Slide 39
ノイズ削減や計算コストの軽減を図る
  次元の削減
迅速な予測と行動決定を可能とする手法を提案する
  実世界に存在する生物に着目する
12. 今後の課題
Notes: 長期予測の方法を逐次予測によって確立した.
言うまでもないが, 長期予測を含めた現在の行動決定手法を考えていく必要がある
ある程度訓練セットがたまった時点で予測を行う必要があるので, 同時並行的に制御を行う必要がある.
39

## Slide 40
Notes: 予測が必要な理由: 1番
なんで状態空間: システムの内部情報を簡単に取り扱う事が出来て, 今回の様に, システムの内部状態を訓練データとして用いるうえで有用であった
自由度が多いのは: 今後のため
数式に誤り : ？
自由度が増えても対応できるのか : 計算量は訓練データの数に依存しており, 次元に比例しているわけではないので大丈夫

## Slide 44: 1. SVMとは
サポートベクトルマシン(SVM)
  機械学習の一分野.
  とくに予測精度が高い手法の一つとして知られている.
マージン
サポート
ベクトル
Notes: 近年 機械学習の分野で注目されている手法の一つとして サポートベクトルマシンが挙げられます
これは 簡単に言うと 2種類のデータを識別する場合 丁度2種類のデータの真ん中を通るような分離超平面を構成することで 汎化性を高めるものです
この手法によって 予測精度を高めることができます

## Slide 45: 2. 非線型SVMへの拡張
サポートベクトルマシン(SVM)
  Kernel Trickによって非線型識別にも拡張できる.
f
高次元特徴空間
非線形変換
入力空間
Notes: SVMは 原理的には 線型分類しかできませんが カーネルトリックという手法を用いることで 非線型分類も可能とするのが 最大の特徴です

## Slide 46: 3. SVRとは
サポートベクトル回帰(SVR)
  SVMの手法を用いて, 最適な回帰超平面を見出す手法である.
Notes: また このサポートベクトルマシンを回帰分析に応用したSVRと呼ばれる手法も提案されています
こちらは SVMを用いて データ間を通る最適回帰超平面を見出す手法となっています
このSVRもまた カーネルトリックにより 非線型回帰への応用も可能となります
本研究では おもに非線型回帰について 述べてまいります
そして 本発表では 区別するため この手法を 通常の非線型SVR と呼ぶことにします

## Slide 47: 3. SVRとは
SVRでは統計的な予測が可能
  非線型SVRでは, 過去のカーネル行列から統計的な予測が可能である.
    ただし, 学習データの追加に従い初めから再学習する必要がある.
Notes: 通常の非線型SVRでは 過去の学習データから計算したカーネル行列を使うことで 統計的につぎの状態を予測することができますが 学習データを新たに追加した場合
すでに存在する学習データに加えて 再学習する必要があります

## Slide 48: 4. 背景
SVRの応用
  最近は, ロボット制御への応用を企図した研究もおこなわれている.
    倒立振子へSVRモデルを組込み, 学習制御系を構成した研究(小林ら).
Inverted
pendulum
x
-
Fa
k
状態フィードバックによる安定化制御
x
Fn
Inverted
pendulum
+
SVR
SVRによる安定化制御
あらかじめ学習させる
Notes: また 最近は この通常の非線型SVRを ロボット制御へ応用しようとしている研究も おこなわれております
ただし この研究では 系を状態フィードバックにより安定化したときの挙動を 入出力データによってSVRモデルに学習させ それを制御系に適用しています

## Slide 49: 4. 背景
SVRの応用
  最近は, ロボット制御への応用を企図した研究もおこなわれている.
    倒立振子へSVRモデルを組込み, 学習制御系を構成した研究(小林ら).
リアルタイムな学習制御
(ロボット制御など)
あらかじめ
入出力データを
与えて学習する
Notes: ここで この手段について考えてみると ロボット制御などのリアルタイム制御において あらかじめ 入出力データを与え モデルを学習させた場合

## Slide 50: 4. 背景
SVRの応用
  最近は, ロボット制御への応用を企図した研究もおこなわれている.
    倒立振子へSVRモデルを組込み, 学習制御系を構成した研究(小林ら).
リアルタイムな学習制御
(ロボット制御など)
あらかじめ
入出力データを
与えて学習する
学習データ依存
変化にロバストではない
Notes: 学習データに依存する傾向が強くなり 外乱が入った場合や 途中で系の挙動が変化した場合 制御が難しくなり 最悪な場合 制御不能に陥る場合が考えられます

## Slide 51: 4. 背景
SVRの応用
  最近は, ロボット制御への応用を企図した研究もおこなわれている.
    倒立振子へSVRモデルを組込み, 学習制御系を構成した研究(小林ら).
リアルタイムな学習制御
(ロボット制御など)
あらかじめ
入出力データを
与えて学習する
逐次学習データを与えつつ
次時刻の出力を予測する
Notes: このため 学習データが時間とともに変化することを考慮し データを逐次与え学習させるとともに 次時刻の出力を予測する方法を考える必要が あります

## Slide 52: Online Support Vector Regression (Parrellaによる研究)
Parrellaによる予測
  学習データを追加しても, 初めからの再学習ではなく追加学習で対処できる.
学習データ
予測データ
Notes: そこで 逐次学習データを与えて学習することができる オンラインSVRに着目します
これは パレーラが開発した 逐次学習を適用したSVR です
このオンラインSVRは 学習データを逐次的に取り入れて学習し ラグランジュ乗数やバイアス項といったパラメータを逐次更新してゆくことで 再学習を回避したものです

## Slide 53: Online Support Vector Regression (Parrellaによる研究)
Parrellaによる予測
  学習データが与えられた領域でのみ予測が可能となるが, 以降の領域では予測ができない.
学習データ
予測データ
予測できる(学習後)
予測できない
Notes: 学習については逐次的にデータを与えて追加学習をすることは可能ですが 予測については 逐次的に行うことができず このように 全てのデータに対する学習を終えてから 与えられた学習データが存在する領域における予測のみが 可能となります
また 通常の非線型SVRのように 未来の予測 たとえば学習データが与えられていない領域 の予測をする方法については 述べられておりません

## Slide 54
  学習データが与えられていない部分では予測できないことを確認する.
    0.72[sec.]以降は学習データを与えない.
  カーネル法を適用したOnline SVRを用いる.
RBFカーネルを用いる
各種定数
検証実験
Notes: これを実験によって検証したいと思います
それでは こちらに示す条件のもとでシミュレーションを実行した結果を示します

## Slide 55
Parrellaによる予測結果
検証実験の結果
Notes: この例は パレーラによる予測の結果です
これは 0秒から7.2秒にかけての学習データを全て学習してから それぞれの地点において 予測を行っているものです

## Slide 56
Parrellaによる予測結果
検証実験の結果
予測できていない
Notes: また 7.2秒以降の 学習データが与えられていない部分では 予測値が0を示し続け 通常の非線型SVRが可能としていた予測が できていないことがわかります

## Slide 57
Parrellaによる予測結果
検証実験の結果における
問題点
問題点①
学習方法は逐次学習だが, 予測方法は全データを学習後に一括して予測する
問題点②
学習データが与えられていない領域では, 予測ができない
Notes: ここで 明らかになった問題点を整理いたします
1つ目に 学習の途中で 任意の地点についての 値を予測することは できないという問題があります
また2つ目に 学習データが与えられていない領域では 通常の非線型SVRと異なり 予測ができないという問題もあります

## Slide 58
Parrellaによる予測結果
検証実験の結果における
問題点
問題点①
学習方法は逐次学習だが, 予測方法は全データを学習後に一括して予測する
問題点②
学習データが与えられていない領域では, 予測ができない
つまり
学習しつつ未来を予測できる仕組みが必要！
Notes: このためデータを逐次与え学習させるとともに 次時刻の出力を予測する方法を考えるには この問題を解決する必要があります

## Slide 59: 5. 本研究の目的
システムにおける次状態の予測
  各時刻で次状態を予測する必要がある.
  予測結果を, ロボット自身が制御における操作量の決定に用いることで, 操作の必要性が直ちに検討できる.
つぎは
どうなるかな？
Notes: そこで オンラインSVRにおける この予測機能に着目し 改善することで 未来の予測への拡張を考えます
システムにおいては 未来の状態を予測して その予測区間における 最適な操作量を決定することが重要です
このためには 各時刻で次状態を予測すると同時に その結果から どのような操作が必要かを 検討しなければなりません

## Slide 60: 5. 本研究の目的
システムにおける次状態の予測
  各時刻で次状態を予測する必要がある.
  予測結果を, ロボット自身が制御における操作量の決定に用いることで, 操作の必要性が直ちに検討できる.
つぎは
どうなるかな？
倒立振子制御への応用を考慮した
系の次状態を予測するシステムを構築する
Notes: そこで本研究では ロボット制御への応用を考慮し オンラインSVRを用いた リアルタイムにつぎの状態を予測する機能を 提案します
この機能を実現することによって 学習データが時間とともに変化することを考慮し 学習データを逐次与えるとともに 次時刻の出力をリアルタイムに予測することができ 次状態での操作の必要性を ロボット自身が各時刻で直ちに検討することができます

## Slide 61: 6. 本研究のアプローチ
逐次学習とともに逐次予測をする仕組みを実現する
逐次予測のための予測式を構成する
  Parrellaによる重み係数ベクトルのw計算手法を見直す.
  通常の非線型SVRで用いられている統計的な予測式を利用する.
このために
Notes: これを実行するために パレーラが行っていた 重み係数ベクトルの計算手法を見直し 通常の非線型SVRで用いられる予測式を用いることで 逐次学習とともに 次状態を予測する式を 組み立てることにいたしました
61

## Slide 62: 6. 本研究のアプローチ
逐次学習により, 回帰計算のパラメータが逐次更新されることに着目する
  でのw, b
データが与えられていない場合は予測できない
  このときの予測値は0
データが1つだけ与えられた場合, 超平面が構成できない
  このときの予測値は, 更新されたラグランジュ乗数
データが2つ以上与えられた場合, 超平面が構成される
  このときの予測値は, 逐次更新されるラグランジュ乗数とb, サポートベクトル, 最新の入力を用いる
Notes: 先述の通り オンラインSVRでは 回帰式のパラメータが逐次更新されます これに着目していきます
データが与えられていない場合は 予測できません そこで このときは0
データが1つだけ与えられた場合は 超平面が構成できません そこで このときの予測値は 初めて更新されたラグランジュ乗数となります
またデータが2つ以上与えられた場合 サポートベクトルの寄与によって超平面が構成されることになります そこで このときの予測値は ラグランジュ乗数やバイアス項bといった逐次更新されるパラメータと サポートベクトル そして現在入力されたデータを組み合わせた結果となります
62

## Slide 63: 6. 本研究のアプローチ
Parrellaの手法
提案手法
学習データ
逐次学習
全学習データに対する
予測
学習データ
逐次学習
1時刻先の
出力の予測
Notes: パレーラの手法の流れが左側です
この図では 逐次学習後に 与えられた学習データの領域に対する予測を行うことになっています
63

## Slide 64: 6. 本研究のアプローチ
Parrellaの手法
提案手法
学習データ
逐次学習
全学習データに対する
予測
学習データ
逐次学習
1時刻先の
出力の予測
リアルタイムな
予測ができる
リアルタイムな
予測ができない
リアルタイムに次状態を予測するシステムを構築
Notes: この場合 予測自体は行われておりますが 先述の通り 学習データが与えられている途中で予測をすることはできません
そこで この途中で予測することを実行するために パレーラが行っていたデータの安定化を行わずに 逐次学習とともに 次状態を予測するシステムを 構築することにしました
64

## Slide 65: 提案手法の適用例
予測データ
学習データ
学習によって予測データが得られる
Notes: そこで このように 学習データが逐次的に与えられるごとに追加的に学習をしつつ 一時刻先の出力yの値を 予測することを考えます
予測データは 過去の学習結果から 得ることができます
ここで 時刻tが0 のときは yが0 そのつぎの時刻t + 1でのyは 時刻0でのyの値を予測結果とします

## Slide 66: 提案手法の適用例
逐次的に次状態の予測を可能とする
Notes: これにより オンラインSVRでは述べられていなかった一時刻先の値を リアルタイムに予測することが 可能となります

## Slide 67: 7. システム構成と処理の流れ
次時刻の
予測値
学習データ数 N の確認
0
入力
N = 0
出力
逐次予測
Online SVR
逐次学習
重み係数ベクトル
入力
学習データ
Lagrange乗数, バイアス値
サポートベクトル
出力(更新)
Lagrange乗数
過去のデータからの計算
N = 1
N > 1
(提案部)
Notes: こちらが 本研究で開発したシステムの構成と処理の流れです
本研究では 逐次予測機能を 新たに開発しました
先行研究では 逐次学習によって その時刻ごとに重み係数ベクトル サポートベクトル ラグランジュ乗数 バイアス項が逐次計算されます
そこで 逐次予測では 学習データ サポートベクトル ラグランジュ乗数 バイアス項を用いて 次時刻の予測値を計算します
67

## Slide 68: 7. システム構成と処理の流れ
次時刻の
予測値
学習データ数 N の確認
0
入力
N = 0
出力
逐次予測
Online SVR
逐次学習
重み係数ベクトル
入力
学習データ
Lagrange乗数, バイアス値
サポートベクトル
Lagrange乗数
過去のデータからの計算
N = 1
N > 1
出力(更新)
(提案部)
Notes: 学習データ数が0なら予測値は0
68

## Slide 69: 7. システム構成と処理の流れ
次時刻の
予測値
学習データ数 N の確認
0
入力
N = 0
出力
逐次予測
Online SVR
逐次学習
重み係数ベクトル
入力
学習データ
Lagrange乗数, バイアス値
サポートベクトル
Lagrange乗数
過去のデータからの計算
N = 1
N > 1
出力(更新)
(提案部)
Notes: 学習データ数が1なら予測値はラグランジュ乗数の値
69

## Slide 70: 7. システム構成と処理の流れ
次時刻の
予測値
学習データ数 N の確認
0
入力
N = 0
出力
逐次予測
Online SVR
逐次学習
重み係数ベクトル
入力
学習データ
Lagrange乗数, バイアス値
サポートベクトル
Lagrange乗数
過去のデータからの計算
N = 1
N > 1
出力(更新)
(提案部)
Notes: 学習データ数が1よりおおきければ予測値は式(2.18)から計算します
70

## Slide 71
シミュレーション
  Online SVR上で, 提案手法がリアルタイムに逐次予測するかを検証する.
  学習データyを逐次Online SVRに与える.
    0.2[sec.]のサンプリング間隔でyを入力する.
8. シミュレーション
Online
SVR
yi
yi+1
＾
逐次入力する
逐次予測する
Notes: それでは シミュレーションについて説明します
ここでは 提案手法が オンラインSVR上で 実際に逐次予測するかどうかを シミュレーションにより検証します
対象となる学習データは この式で示される y としこれを 0.2秒間隔で オンラインSVRへ逐次入力します

## Slide 72
  カーネル法を適用したOnline SVRを用いる.
RBFカーネルを用いる
各種定数
8. シミュレーション
Notes: それでは, こちらに示す条件のもとでシミュレーションを実行した結果を示します.

## Slide 73
9. シミュレーション結果
シミュレーション結果
Notes: それでは 実際に逐次予測を適用した結果を示します
横軸が時間 縦軸がそのときの数値です
赤線が学習データ 青線が提案手法を用いた逐次予測の結果です

## Slide 74
9. シミュレーション結果
シミュレーション結果
学習が進むに従い
環境変化に追従して
予測する
Notes: 提案手法による逐次予測の結果を見ますと 学習の初期と 傾向が変化する部分では 正確な予測ができておりませんが 時間の経過に従って 学習データの変化に追従し その傾向をよく表現できていると考えられます
これをロボットに適用した場合 環境の変化や外乱に対し ロバストであることが予想できるかと思います

## Slide 75
9. シミュレーション結果
予測誤差
Notes: こちらは 式3.2 から算出した 各時刻における学習データと 予測結果の 誤差です
提案手法では 時間の経過に従い誤差は収束する傾向が見られますが 周期的に 誤差が増加していく部分 あるいは 微小になっている部分があることがわかります
これは それぞれ学習データの符号が変化する部分と 正弦波が極値に達した部分に対応しており 変曲点における予測が原因であると考えることができます
また 平均すると誤差は5%であり僅かであると言えますが 傾向変化部では誤差が25%となります 今後は この点における改善を行う必要があります

## Slide 76
提案したOnline SVRによる逐次予測の手法
  次時刻における出力の予測式を構成した.
    過去のサポートベクトル
    新たに入力された学習データ
    逐次更新されるパラメータ
  実験結果から, 学習が進むに従い, 環境変化に追従する予測が可能であることを確認した.
    学習データとして, 周波数が一定で, 途中から振幅が半減する正弦波を適用した.
10. おわりに
Online SVRによる逐次予測の手法について有効性を確認した
Notes: 本研究では 過去のサポートベクトルと 新たに入力された学習データ そして 逐次更新されるパラメータを用いて 次時刻における出力の予測式を構成することで オンラインSVRによる逐次予測の手法を提案しました
そして この提案手法を 学習データに実際に適用してシミュレートすることで 学習が進むにしたがって 環境変化に追従する予測が可能となる結果をえることができました
したがって 提案手法の有効性を確認することができました
76

## Slide 77
実機(倒立振子)に適用した場合の検討
  予測精度とリアルタイム性を確認する
一般的なロボット制御に有用なカーネル関数の提案
  ロボットが扱うデータに着目する
学習データのサンプリング間隔と回帰精度の関係についての考察
  学習データが回帰に与える影響を確認する
学習制御系としての応用
11. 今後の課題
Notes: 今後の課題はこちらのようになっています
まずは倒立振子への実装を目標として 予測精度と提案手法のリアルタイム性を 確認する必要があります
つぎに ロボットが扱うデータに着目して 一般的なロボット制御に有用なカーネル関数を提案したいと思います
また 学習データ系列の間隔が 回帰に与える影響を確認するために 学習データのサンプリング間隔と 回帰精度との関係について 考察する必要があります
そして これらの結果を踏まえ 学習制御系としての応用を 提案していきたいと思います
以上で終わらせていただきたく思います
77

## Slide 78
Notes: 78

## Slide 79: 補足スライド集
想定問答集兼

## Slide 80: モデル予測制御との違い
将来を予測し, ステップごとに最適化計算を繰り返す点は同じ.
モデル予測制御
  計算量が膨大になる
  制御性能はモデルの正確性に依存する
    モデルは事前に構成する必要がある
提案手法
  逐次学習により計算量は削減される
  モデルをオンラインで学習する
    学習が進むごとに精確性が高まる
    ハードマージン化によってより正確性が高まる

## Slide 81: 既存の学習制御との違い・長所
既存の学習制御では, 主に以下の条件が必要
  有限時間にわたる理想的な出力パターンがあらかじめ与えられている
  繰り返しの度に与えられた区間で実行される
  各試行ごとに初期条件を一致させる
  系のダイナミクスは試行中に変化しない
長所と違い
  繰り返す必要がない
  出力パターンが与えられていない場合も予測しつつ学習することができる

## Slide 82: 高速化について
Parrellaの手法
提案手法
学習データ
逐次学習
全学習データに対する
予測
学習データ
逐次学習
1時刻先の
出力の予測
Parrellaの場合, 学習が終了してから改めて予測が行われ, それに応じ計算時間を要す
提案手法の場合, 逐次学習の直後に1時刻先を予測するので, 改めて予測をする時間は必要ない

## Slide 83: 単一パターンの入力を 繰り返し与えた場合
シミュレーション結果

## Slide 84: 単一パターンの入力を 繰り返し与えた場合
予測誤差

## Slide 85: 三角波を与えた場合
シミュレーション結果

## Slide 86: 三角波を与えた場合
予測誤差

## Slide 87: Parrellaによる予測との比較
シミュレーション結果

## Slide 88: Parrellaによる予測との比較
予測誤差
Notes: 予測誤差の点からみると パレーラの予測手法のほうが一定して誤差が0.05付近で推移しています
一方 提案手法では パレーラに比べ 予測誤差が周期的に増加と現象を繰り返し 環境変化部では極大値をとっています
しかし 予測の概念と手法が根本的に異なるため この比較結果から単純に優劣を論じることはできないものと考えます

## Slide 89: KKT条件
主問題
双対問題

## Slide 90: KKT条件
SVMやSVRを解く際には, マージンを最大化する問題が現れる.
  ここで双対問題が出てくる
KKT条件とは, 停留点, 主実行可能性, 双対実行可能性, 相補性といったものを与えるもの
主問題と双対問題がKKT条件を満たしたとき, 主問題と双対問題が最適解になる
Notes: こういった主問題に対しては このような双対問題が現れます
この問題でKKT条件が満たされたら 問題の解が局所最適解になる

## Slide 91: ε不感応関数の定義
±eの誤差の範囲内でできるだけすべての学習データを収めるような回帰直線 を求めるために必要.
Error Committed
Error Considered
e
e
Notes: この式がイプシロン不感応関数と呼ばれます
予測値と実測値との差が イプシロン未満なら 0となります
この定義次第で 回帰の制限が緩和されます

## Slide 92: 予測式の補足
マージン関数
学習データを追加したとき

## Slide 93: 予測式の補足
N=1のとき(サポートベクトルがない)
  更新式は通常の学習データ追加の場合と異なり, 更新されたラグランジュ乗数は完全にバイアス項に追加することで対処できる.
N>1のとき
  サポートベクトルが存在するので, 一般的なSVRにおける予測式を用いることで対処できる.

## Slide 94
Notes: ＊ 目的での操作は だれがだれにやるのか
⇒ ロボット 具体的にはマイコンが自身で予測し その結果から何らかの操作が必要と判断したら操作する
＊ 一部予測誤差が大きい部分があっても 実機への実用上問題ないのか
＊ 予測結果は適切か
⇒ 実機であれば必ずノイズが乗り 相対的に見れば ノイズのほうが大きく ノイズ以上に影響を与えることは 考えられないはず
＊ 定期的に誤差が大きくなっているのはなぜか
⇒ 正弦波の影響が一つ
⇒ パラメータ設定の影響も一つ
94

## Slide 95
Notes: ＊ 研究のオリジナリティはどこか
⇒ 逐次予測部 おもに学習データがないところにおける予測機能を作った部分
⇒ 全くないとこは自分で
⇒ ラグランジュ乗数は参考文献
⇒ 揃ったところはオフラインを流用し サポートベクトルだけで計算するように減らしてみた
＊ 実ロボットであれば外乱とかがあるが 提案システムだとどうなるのか
⇒ ノイズも学習データとして扱われる可能性があるが それに合わせた予測と制御ができる
⇒ ローパスフィルタでもってノイズカットするのも一つ
95

## Slide 96
Notes: ＊ 1時刻より先の予測は予測できるのか
⇒ 確かに 実ロボットであれば時間遅れが生じて 1時刻先だけだと予測に足らない可能性がある
⇒ 現在取り組んでいるが 修正が必要な状態にある
⇒ 有効な対応の一つとしては センサからのサンプリングレートを大きくすることで 時間遅れの問題には対応できるものと考えられる
＊ 実ロボットへ適用する際はどう適用するのか
⇒ 実際には センサとしてジャイロセンサやモータのエンコーダなどがあるので 入力は多次元化する必要がある
⇒ 今回は1次元を扱っているので 予測式を拡張する
⇒ 出力としては内部での傾斜角度や姿勢などを考える
⇒ これに基づき 次状態を常に予測し 制御の必要があれば適切な操作を自身で行い そうでなければ何もしないという制御を考えていく
96

## Slide 97
Notes: ＊操作の必要性ってなにか、操作の具体例はなにか
⇒ たとえば 予測の結果系が不安定なるなら モータに指令を送って系を安定化させるといったことを示す言葉
＊ 定数設定は適切か
⇒ だいたいは一般的な設定
⇒ ただし パレーラの予測において誤差が出るような設定にしている
＊ 誤差について 同じ変曲点でも極大極小部分で誤差が増えて単調増加 単調減少部分では誤差が減りそうだが
⇒ おそらくはラムダとイプシロンの設定が原因 ハードマージンにすれば学習データにより忠実な予測ができるが 逆に学習速度に時間がかかる可能性がある
＊ 計算量の違い
⇒ 通常はデータ数の4乗ほどのオーダだが ここではデータ数の2乗ほどのオーダで済む
97