## Slide 1: センサの重要度に応じた 学習空間の動的構成
室蘭工業大学 情報電子工学系学科
認知ロボティクス研究室
４年 木村 敏久

## Slide 2: 強化学習
近年ロボットに適用される学習手法として強化学習が注目されている
強化学習とは，学習者が試行錯誤を繰り返し環境に適した行動を自ら学習する学習手法である
学習者
環境
行動
状態
報酬

## Slide 3: 強化学習の学習空間
行動軸a
状態軸
状態軸と行動軸を持った空間で表現される
状態軸は搭載されているセンサ，行動軸は選択できる
行動に対応している

## Slide 4: センサと状態について
分解能がrであるセンサの状態軸に対して
強化学習では1刻みを1つの状態として認識する
本研究ではこの状態を単位状態と定義する
単位状態
状態軸
r
1
2
3
4
n
n個の状態
センサ値
r
2r
3r
4r
nr
(n-1)r
n-1

## Slide 5: 強化学習の問題点
強化学習ではセンサの重要度を考慮していない
学習空間を構成し学習を行っている
行動軸a
金属検知センサ軸
距離センサ軸
音センサ軸
重要度を考慮してない学習空間
重要度:高い
空き缶ひろいタスク
金属検知センサ
距離センサ
音センサ
重要度:高い
パトロールタスク
金属検知センサ
距離センサ
音センサ

## Slide 6: 学習空間の拡大
重要度を考慮していない学習空間により状態数が増加
学習空間が拡大し学習時間が増加する
行動軸a
状態軸
状態軸
状態数増加
行動軸a
状態軸
状態軸
重要度を考慮した学習空間
実際構成される学習空間

## Slide 7: 本研究の目的
タスクに応じた学習空間をロボットが自律的に構成する手法を提案し，強化学習の学習速度を向上させる

## Slide 8: アプローチ 理想的な学習空間
センサの重要度を考慮した学習空間で学習を構成する
重要度:高い
空き缶ひろいタスク
金属検知センサ
距離センサ
音センサ
重要度:高い
パトロールタスク
金属検知センサ
距離センサ
音センサ
空き缶ひろいの学習空間
行動軸a
金属検知センサ軸
距離センサ軸
音センサ軸
パトロールの学習空間
行動軸a
金属検知センサ軸
距離センサ軸
音センサ軸

## Slide 9: アプローチ センサと報酬の関係
センサと報酬の関係に注目
センサと報酬には相関関係があると考えられる
相関関係を基にセンサの重要度を決定する
例：登山タスク
高度センサ
報酬
高度

## Slide 10: アプローチ 学習空間の構成
センサの重要度が高い
タスクを達成するのに重要なセンサと予測され，細かく
センシングする必要がある
センサの重要度が低い
タスクを達成するのに重要ではないセンサと予測され，
細かくセンシングする必要がない
センサの状態数を多くする
センサの状態数を少なくする

## Slide 11: センサの重要度に 応じた状態数の変更
あるセンサに対応する状態軸に対して
重要度に応じて単位状態を統合し状態数を変更することで
重要度の低いセンサの状態数が減り学習空間が縮小する
重要度
高い
低い
６個
１個
２個
６個
単位状態

## Slide 12: 提案手法の概念図
重要度算出部：各センサの重要度を算出する
重要度利用部：各センサの重要度に応じて状態を統合し
状態数を変更する
環境
重要度算出部
重要度利用部
提案手法部
学習者
各センサの重要度
状態統合後の
行動価値
行
動
報酬・状態（各センサの出力値）
行動価値Ｑ
強化学習部
行動評価部
行動選択部

## Slide 13: 重要度算出部の処理手順
センサの重要度を算出するデータとして報酬と各センサの出力値を受け取り記憶する
現時刻までに得たデータを基にセンサの重要度を算出する

## Slide 14: 重要度算出部:手順1
１. 入力として報酬と各センサの出力値 毎
時刻受け取り重要度を算出するデータとして記憶する
時刻t | センサ情報 , , |  |  |  | 報酬R
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
T |  |  |  |  | 
平均 |  |  |  |  | 
時刻t |  |  |  |  | 報酬R
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
T |  |  |  |  | 
平均 |  |  |  |  | 
時刻
報酬
時刻
センサ情報

## Slide 15: 重要度算出部:手順2
+ + + + (1)
:報酬
:各センサの出力値
:回帰係数
報酬を目的変数，各センサの出力値を説明変数とした
重回帰分析を行う
回帰係数
影響度を表している
回帰係数算出し各センサの
重要度とする
２. 現時刻までに得たデータを元に各センサの重要度を算出する

## Slide 16: 提案手法の概念図
重要度算出部：各センサの重要度を算出する
重要度利用部：各センサの重要度に応じて状態を統合し
状態数を変更する
環境
重要度算出部
重要度利用部
提案手法部
学習者
各センサの重要度
状態統合後の
行動価値
行
動
報酬・状態（各センサの出力値）
行動価値Ｑ
強化学習部
行動評価部
行動選択部

## Slide 17: 重要度利用部の処理手順
センサの重要度と各単位状態の行動値を受け取る
センサの重要度を基に各センサの状態数を決定
各センサの状態数から1状態に対して統合する単位状態数を決定
各センサの状態数を変更したQ空間を一時的に作成
統合後の現状態の各行動価値を算出

## Slide 18: 重要度利用部:手順1
１.入力として各状態の行動価値Ｑと各センサの重要度を受け取る
重要度算出部
重要度利用部
提案手法部
各センサの重要度
行動価値Ｑ
強化学習部
行動評価部

## Slide 19: 重要度利用部:手順2
２.各センサの状態数を各センサの重要度 に応じて決定する
重要度
状態数

## Slide 20: 重要度利用部:手順3
３.各センサの状態数１状態に対して統合する
単位状態数を求める
= (3)

## Slide 21: 重要度利用部:手順4
４.手順３で求めた
空間を一時的に作成する
一時的に作成
ある行動aiのQ空間
状態軸
(2状態)
行動価値
Q’(s1,s2, ai)
ある行動aiのQ空間
状態軸
(6状態)
行動価値
Q(s1,s2, ai)
状態軸
(6状態)
状態軸
(3状態)

## Slide 22: 重要度利用部:手順5
= (4)
統合対象となる各センサのセンサ値の集合
センサｋ
センサｌ
センサｍ
統合対象となる単位状態
の評価回数
５.統合後の現状態
算出する

## Slide 23: 検証実験
仮想環境における実験1
2つ搭載されているセンサに対して，片方が重要で
もう片方は重要では無い場合
仮想環境における実験2
搭載されているセンサが全て重要の場合
実環境における実験
2つ搭載されているセンサに対して，片方が重要で
もう片方は重要では無い場合
3つの実験により提案手法の有効性を検証

## Slide 24: 実環境における実験
提案手法と一般的な強化学習の性能を比較する
実験目的
センサにノイズが発生する実環境においてセンサの
重要度が算出できるか確認する
提案手法と強化学習の学習速度を比較し，提案手法の
学習速度を調査する

## Slide 25: 使用するロボット
下部の十字に取り付けられているオムニホイールにより
前後左右斜めの方向に移動と停止の9種類の行動が可能
前後左右の側面に搭載されている距離センサによって
およそ80cm先までの物体を認識可能
距離センサ
距離センサ
上面図
オムニホイール

## Slide 26: ロボットと環境の大きさ
ロボットは幅400[mm]×奥行き400[mm]×高さ262[mm]
四方を壁に囲まれた1100[mm]×1100[mm]の正方形の空間
空間内部には障害物は無し
1100[mm]
1100[mm]
壁B
壁A

## Slide 27: 実験タスク
壁A
壁B
ス
ゴール
前方の「壁Aの近傍に到達する」タスクを行う
スタートからゴールまでを1試行とする

## Slide 28: ロボットの状態認識
WALL A(B)
WALL
10
9
8
1
0
11状態
400[mm]
700[mm]
800[mm]
70
[mm]
(
壁Ａとの距離を測るセンサＡと壁Ｂとの距離を測る
センサＢにより状態を認識する
ロボットと壁との間を70[mm]間隔に区切り，変数
組み合わせで状態を定義する
状態数は11×11の計121状態である

## Slide 29: 報酬とゴールの設定
壁A
壁B
ス
ゴール
報酬
高
低
行動毎に即時報酬を受け取る
壁Ａに近づく程高い報酬を
受け取れる
(5)
は

## Slide 30: 強化学習の手法
加重平均手法
(6)
:状態での行動に対しての値
状態での行動に対しての値
:学習率
ε-greedy法
確率εで探査的な行動を選択し，確率1- εで最も
行動価値が高い行動を選択する

## Slide 31: 実験パラメータ
行動選択手法 |  | ε-greedy法
行動評価手法 |  | 加重平均手法
試行回数 |  | 100回
探査行動の確率:ε |  | 0.10
学習率:α |  | 0.5
Ｑ値の初期値 |  | 0.0
最少状態数: |  | 1
最大状態数: |  | 11
初期状態数 | センサＡ | 11
 | センサＢ | 11
初期重要度 | センサＡ | 1.0
 | センサＢ | 1.0
閾値 |  | 0.2
 |  | 0.8
行動選択手法 |  | ε-greedy法
行動評価手法 |  | 加重平均手法
試行回数 |  | 100回
探査行動の確率:ε |  | 0.10
学習率:α |  | 0.5
Ｑ値の初期値 |  | 0.0
 |  | 1
 |  | 11
初期状態数 | センサＡ | 11
 | センサＢ | 11
初期重要度 | センサＡ | 1.0
 | センサＢ | 1.0
閾値 |  | 0.2
 |  | 0.8

## Slide 32: 実験結果 1試行目の重要度と状態数
センサの重要度
行動回数
センサの状態数
1.0
0.8
0.6
0.2
0
-0.2
0.4
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
0
12
10
8
4
6
2
0 50 100 150 200 250 300 350 400
0 50 100 150 200 250 300 350 400
センサＡ
センサＢ
0.8
0.2
センサＡ
センサＢ
行動回数

## Slide 33: 実験結果 試行終了時の重要度と状態数
センサの重要度
センサの状態数
試行回数
試行回数
センサＡ
センサＢ
0.8
0.2
センサＡ
センサＢ
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1.0
0.8
0.6
0.2
0
-0.2
0.4
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
12
10
8
4
6
2
0

## Slide 34: 実験結果 各試行毎の行動回数
試行回数
(縦軸全範囲)
試行回数
(縦軸[0:250]で拡大)
行動回数
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0
100
200
300
400
500
600
700
0
20
40
60
80
100
120
160
180
200
220
240
140
行動回数
強化学習
動的学習空間 + 強化学習
強化学習
動的学習空間 + 強化学習

## Slide 35: 考察
タスク達成に重要であるセンサAの重要度が高く
タスク達成に重要ではないセンサBの重要度が低くなった
提案手法ではセンサの重要度を考慮した学習空間を
構成していた
センサの重要度を考慮した学習空間により提案手法は
一般的な強化学習よりも学習速度が速かった
提案手法は有効的に機能した

## Slide 36: 今後の課題
遅延報酬環境への適用
さらなる検証実験
提案手法は即時報酬環境を想定しているため
遅延報酬環境への適用には改良が必要である
他のタスクや搭載されるセンサが増加した場合でも
提案手法が有効的に機能するか検証する

## Slide 37: 終わり
以上で発表を終了します．
ご清聴ありがとうございました．

## Slide 38: 以下，補足スライド

## Slide 39: 重要度の算出
回帰係数は次の連立方程式を解くことで求められる

## Slide 40: 仮想環境における実験1
実験目的
センサの重要度に応じて，学習空間が構成されるか
確かめる
提案手法と強化学習の学習速度を比較し，提案手法の学習速度がどの程度か調査する
提案手法と強化学習の性能をシミュレーション実験に
より比較する

## Slide 41: 実験環境
四方を壁に囲まれた横10×縦10の空間
ロボットは1行動で1マス移動する
センサは現在の位置から壁までのマスの数を距離として測定
・
・
距離センサA
距離センサB
or
停止
8方向のいずれかに移動
壁A
10状態
壁B
10状態

## Slide 42: 実験タスク
報酬
START
高
低
壁Aの近傍に到達するタスク
行動毎に即時報酬を受け取る
壁Ａに近づく程高い報酬を
受け取れる
壁A
壁B
STARTからGOALまでが1試行
GOAL

## Slide 43: 実験パラメータ
行動選択手法 |  | ε-greedy法
行動評価手法 |  | 加重平均手法
試行回数 |  | 10000回
探査行動の確率:ε |  | 0.05
学習率:α |  | 0.1
Ｑ値の初期値 |  | 0.0
最少状態数: |  | 1
最大状態数: |  | 10
初期状態数 | センサＡ | 10
 | センサＢ | 10
閾値 |  | 0.2
 |  | 0.8
行動選択手法 |  | ε-greedy法
行動評価手法 |  | 加重平均手法
試行回数 |  | 10000回
探査行動の確率:ε |  | 0.05
学習率:α |  | 0.1
Ｑ値の初期値 |  | 0.0
 |  | 1
 |  | 10
初期状態数 | センサＡ | 10
 | センサＢ | 10
閾値 |  | 0.2
 |  | 0.8

## Slide 44: 実験結果 試行終了時の重要度と状態数
試行回数
センサの状態数
0
2000
4000
6000
8000
10000
0
2
4
6
8
10
試行回数
センサＡ
センサＢ
センサの重要度
センサＡ
センサＢ
0.8
0.2
試行回数

## Slide 45: 実験結果 試行毎の行動回数
0
2000
4000
6000
8000
10000
強化学習
提案手法
試行回数
(縦軸[0:250]で拡大])
強化学習
提案手法
0
2000
4000
6000
8000
10000
試行回数
(縦軸全範囲)
0
行動回数
500
1000
1500
2000
2500
0
20
40
60
80
120
140
240
100
180
160
220
200
行動回数
強化学習
動的学習空間 + 強化学習
強化学習
動的学習空間 + 強化学習

## Slide 46: 仮想環境における実験2
実験目的
センサの重要度に応じて，学習空間が構成されるか
確かめる
提案手法と強化学習の学習速度を比較し，提案手法の学習速度がどの程度か調査する
提案手法と強化学習の性能をシミュレーション実験に
より比較する

## Slide 47: 実験環境
四方を壁に囲まれた横10×縦10の空間
ロボットは1行動で1マス移動する
センサは現在の位置から壁までのマスの数を距離として測定
・
・
距離センサA
距離センサB
or
停止
8方向のいずれかに移動
壁A
10状態
壁B
10状態

## Slide 48: 実験タスク
報酬
START
高
低
壁Aと壁Bの近傍に到達するタスク
行動毎に即時報酬を受け取る
壁Ａと壁Bの両方に近づく程高い
報酬を受け取れる
壁A
壁B
STARTからGOALまでが1試行
GOAL
高
低
報酬

## Slide 49: 実験パラメータ
行動選択手法 |  | ε-greedy法
行動評価手法 |  | 加重平均手法
試行回数 |  | 10000回
探査行動の確率:ε |  | 0.05
学習率:α |  | 0.1
Ｑ値の初期値 |  | 0.0
最少状態数: |  | 1
最大状態数: |  | 10
初期状態数 | センサＡ | 10
 | センサＢ | 10
閾値 |  | 0.2
 |  | 0.8
行動選択手法 |  | ε-greedy法
行動評価手法 |  | 加重平均手法
試行回数 |  | 10000回
探査行動の確率:ε |  | 0.05
学習率:α |  | 0.1
Ｑ値の初期値 |  | 0.0
 |  | 1
 |  | 10
初期状態数 | センサＡ | 10
 | センサＢ | 10
閾値 |  | 0.2
 |  | 0.8

## Slide 50
実験結果 試行終了時の重要度の推移
センサＡの重要度
試行回数
センサＡ
0.8
0.2
センサＢ
0.8
0.2
1.0
0.8
0.6
0.2
0
-0.2
0.4
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
0
2000
4000
6000
8000
10000
試行回数
0
2000
4000
6000
8000
10000
センサＢの重要度
1.0
0.8
0.6
0.2
0
-0.2
0.4
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0

## Slide 51: 実験結果 試行終了時の状態数の推移
センサＡ
センサＡの状態数
センサＢの状態数
試行回数
センサＢ
0
2
4
6
8
10
0
2000
4000
6000
8000
10000
0
2
4
6
8
10
0
2000
4000
6000
8000
10000
試行回数

## Slide 52: 実験結果 試行毎の行動回数
試行回数
0
2000
4000
6000
8000
10000
強化学習
提案手法
試行回数
縦軸[0:250]で拡大
強化学習
提案手法
0
2000
4000
6000
8000
10000
試行回数
(縦軸全範囲)
0
行動回数
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0
20
40
60
80
120
140
240
100
180
160
220
200
行動回数
強化学習
動的学習空間 + 強化学習
強化学習
動的学習空間 + 強化学習