## Slide 1: Motion Space TSの実現 ‐シミュレーションによる検証‐
室蘭工業大学 情報電子工学系学科
認知ロボティクス研究室
挾間重直

## Slide 2: 背景
ロボットの一般家庭などへの普及には，ロボットへの動作指示が容易であることが望ましい．
ロボットを扱う人が専門知識を持たずに動作を教示できる手法の一つとしてMotion Spaceが存在する．

## Slide 3: 従来研究：Motion Space
ロボットの動きを表現するための手法
動きの元となる知識空間を構成し，２つの手順で利用する
動作知識化
  ロボットの動作を知識空間に知識化する
動作生成
  知識空間を元にロボットの動作を生成する

## Slide 4: 知識空間の構成
セル
時間軸とロボットの状態軸，選択頻度で構成
時間 ： 知識空間に入力・出力される動作の時間
ロボットの状態 ： ロボットに搭載されるセンサ等が取得した値
セル ： 時間とロボットの状態値の範囲で構成
選択頻度 ： 教示動作の状態（座標）を含むセルを中心に与え，
動作生成時の次状態計算に用いる
(時間)
状態

## Slide 5: 動作知識化・動作生成
動作知識化
  入力された状態値に対応するセルを中心に選択頻度を与える
動作生成
  入力された状態値から選択頻度の高い次状態を考慮した次状態を出力する
選択頻度
高
低
知識空間
知識空間
状態値出力
動作知識化
動作生成
状態値入力

## Slide 6: Motion Spaceの問題点
任意の動作時間の入力を行うとそれぞれ問題がある
  時間軸の最大値の設定が必要になる
選択頻度
高
低
動作知識化
長時間動作入力
短時間動作入力
知識化不可能
余分な知識空間
設定した動作時間
時間軸の最大値

## Slide 7: 時間軸の排除
知識空間の構成要素に時間軸が存在するため，
時間軸の最大値を設定する必要がある
動作の入力状態に時間情報を使用しているため，時間軸を使用している
時間軸を必要としない知識空間のためには，時間情報の代わりの状態が必要

## Slide 8: 目的
時間軸を使用しない動作表現手法を提案することで，動作時間の問題を解決する
    提案した手法の有効性をシミュレーションで検証

## Slide 9: 時間情報の役割
時間情報は状態の前後関係を表現している
状態入力
入力
同じ状態として知識化される
動作知識化
選択頻度
高
低
前後関係が
わかる
前後関係が
わからない

## Slide 10: 時間情報の役割
時間情報は状態の前後関係を表現している
状態入力
入力
同じ状態として知識化される
動作知識化
選択頻度
高
低
前後関係がわかる
前後関係が
わからない

## Slide 11: 時間情報の代役
時間情報以外に状態の前後関係を表現できる値の検討
同じ状態でも前状態から
の時間変化により，
次状態を特定できる
時間微分した状態値は
状態の前後関係を表す
ことができる
入力
同じ状態として知識化される
同じ状態への時間変化
異なる状態値

## Slide 12: アプローチ
時間微分した状態を用いることで状態の前後関係を表現する
状態値と時間微分した状態値を軸とした知識空間を用いて動作表現を行う

## Slide 13: 提案手法：Motion Space TS
知識空間は時間軸を使用せず，状態軸に対して時間微分した軸を使用する．
選択頻度
高
低
状態値入力
知識空間
状態値出力
動作知識化
動作生成

## Slide 14: 提案手法概要図
動作生成
  入力された状態値と動作知識から次状態を出力する
動作知識化
  状態値が入力され，知識空間に動作知識を与える
状態,
時間微分した状態
知識空間
動作知識化部
動作知識
動作知識
知識空間
状態,
時間微分した状態
次状態,
時間微分した次状態
動作生成部

## Slide 15: 動作知識化部のプロセス
入力した状態を知識空間内の状態点として扱う
状態点が含まれるセルを中心に円状の範囲に選択頻度を与える
選択頻度は円の中心に近いセルほど高く与えられる
選択頻度を円状に与えることで動作生成時，初期状態に関わらず高い選択頻度をもつセルに近づける
高
低
選択頻度

## Slide 16: 選択頻度加算式
選択頻度加算範囲
：現在の状態点
：加算頻度の値
：加算対象セルが持つ選択頻度値
：選択頻度加算範囲半径
：間の知識空間上距離
：状態軸 のセル番号

## Slide 17: 動作生成部のプロセス
知識空間内で仮想球を運動させ，仮想球の次状態をロボットの次状態として出力する
Motion Space上の仮想球の次状態は実際の次状態の入力が行われたとき位置を修正する
位置修正によって実際の状態を考慮し，仮想球の運動で徐々に次状態の動きに近づけることで無理な動作を生成しない．

## Slide 18: 仮想球運動の計算１
取得した時刻の状態と時刻の状態間のベクトルを次状態の目安のベクトルとする
ベクトルを中心に展開した扇型内の最高の選択頻度を持つセルへの仮想的な引力を与え，加速度を求める
探索範囲
選択頻度が
一番高いセル

## Slide 19: 仮想球運動の計算２
ベクトルと引力より求めたベクトルを合成したベクトルを状態への速度とし次状態への移動距離をとして次状態を求める

## Slide 20: 仮想球運動計算式
：傾斜係数
：からの仮想引力より求めた加速度
：仮想球の質量
：次状態への速度ベクトル
：次状態
：探索範囲内最大頻度を持つセルの中心
： 軸のセル番号， 軸のセル番号
：セル()が持つ選択頻度値
：探索範囲内の選択頻度最高値
：扇型探索範囲の角度
：セル()が探索範囲内：1，探索範囲外:0
探索範囲
探索範囲

## Slide 21: シミュレーション実験
提案手法による動作知識化と動作生成が可能であることを確認する．
状態の入力に対して動作の知識化を行い，知識空間に動作が知識化されていることを確認する．
知識空間上での仮想球の運動によって入力した次状態が出力され，動作の生成がされることを確認する．
実験目的
中間発表までの成果

## Slide 22: 実験設定
ロボットの身体はアクチュエータ１つと角度，角速度センサの構成
知識空間はアクチュエータの角度，角速度を状態軸として構成
教示動作は周期的な動作
教示回数は同一の動作を10回

## Slide 23: 実験概要図
ロボットの状態
(角度,角速度)
提案手法
知識空間
動作知識化部
動作知識
シミュレータ
ロボット
環境

## Slide 24: パラメータ設定
パラメータ | 記号 | 値
教示動作時間[s] | - | 10.0
サンプリング時間[s] |  | 0.25
知識空間全体の角度範囲[deg] | - | 
1セルの角度範囲[deg] | - | 6
知識空間全体の角速度範囲[deg./s] | - | 
1セルの角速度範囲[deg/s] | - | 6
選択頻度加算半径[セル] |  | 8
各時刻各セルの選択頻度加算最大値 |  | 1
パラメータ | 記号 | 値
教示動作時間[s] | - | 10.0
サンプリング時間[s] |  | 0.25
知識空間全体の角度範囲[deg] | - | 
1セルの角度範囲[deg] | - | 6
知識空間全体の角速度範囲[deg./s] | - | 
1セルの角速度範囲[deg/s] | - | 6
選択頻度加算半径[セル] |  | 8
各時刻各セルの選択頻度加算最大値 |  | 1

## Slide 25
入力状態値
実験に使用した入力状態値のデータ
角速度
角度

## Slide 26: 実験結果
入力状態値を動作知識化した知識空間
角速度
角度

## Slide 27: 考察
入力データの点に対応するセルに近いほど高い選択頻度
角度値が同じ複数の状態を角速度によって別状態として知識化
提案手法を用いて入力に対して動作が知識化出来ることを確認した

## Slide 28: 今後の予定
  提案手法での動作生成を検証
    動作生成部を完成させ，動作知識化から動作生成の一連の手順が行えることを確認する．
実験概要図
ロボットの状態
(角度,角速度)
提案手法部
知識空間
動作知識
シミュレータ
動作生成部
ロボットの次状態
(角度,角速度)

## Slide 29: 今後の予定
任意の動作時間が可能かを検証する
  異なる時間の動作を入力し，知識化できることを確認する

## Slide 30
入力状態値
実機から取得したデータ

## Slide 31: 知識空間
入力状態値を動作知識化した知識空間

## Slide 32: 知識空間のイメージ
選択頻度の高さで表現する

## Slide 33: 状態の時間微分
時間微分した状態を用いることで状態を分けることが出来る
状態を分けることで各々の状態が異なる次状態へ移動することを可能にする
状態の前後関係を表現できる

## Slide 34: 動作知識化部のプロセス
各時刻に入力される状態を知識空間内の状態点として扱う
状態点が含まれるセルを中心に円状の範囲に選択頻度を与える
選択頻度は円の中心に近いセルほど高く与えられる
高
低
選択頻度

## Slide 35: 仮想球運動の計算
取得した時刻の状態と時刻の状態間のベクトルを次状態の目安のベクトルとする
ベクトルを中心に展開した扇型内の最高の選択頻度を持つセルへのベクトルを求める
2つのベクトルを合成したベクトルを状態への速度として次状態を求める
探索範囲
選択頻度が一番高いセル

## Slide 36: シミュレーションのシステム設定
センサ
アクチュエータ
ロボットの状態
(角度,角速度)
ロボット
ロボットの次状態
(角度,角速度)
知識空間
動作知識化部
動作生成部
行動
環境
動作知識
動作知識
ロボットの状態
(角度,角速度)

## Slide 37: 今後の予定
  11月中
  提案手法での動作生成が可能かを検証
    動作生成部を完成させ，動作知識化から動作生成の一連の手順が行えることを確認する．
任意の動作時間が可能かを検証する
  異なる時間の動作を入力し，知識化できることを確認する

## Slide 38: 動作知識化・動作生成
サンプリングタイムごとにセンサ値に対応するセルとその周囲に選択頻度を与える．
入力
選択頻度
高
低
センサ値入力
選択頻度が与えられたMotion Space
アクチュエータへの出力値
出力

## Slide 39: 動作知識化部
動作知識化のプロセス
各時刻の状態を基にMotion Spaceに頻度を蓄積する．
高
低
選択頻度

## Slide 40: 問題点
位相のみが異なる複数の周期動作が全く別の動作として知識化される．
選択頻度
高
低
センサ値入力
選択頻度が与えられたMotion Space
入力1
入力2